АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ПЕРФОРАЦИИ ЛЕНТЫ

Линия предназначена для перфорации металлической ленты с σв не более 490МПа с последующим использованием ленты в линиях профилирования или штамповочных комплексах. Высокое качество перфорации обеспечивается электронной системой управления и слежения за точностью работы агрегатов.

Схема линии

Используемый материал

-оцинкованная или обычная углеродистая сталь;

-прокат рулонный тонколистовой с декоративно-защитным  лакокрасочным покрытием;

-сталь нержавеющая и жаропрочная;

-алюминиевые сплавы (Д16, АМг6, В95, 1420, 1430)

Основные технические характеристики

| Толщина материала, мм | 0,5-3,0 |
| --- | --- |
| Скорость перфорации, м/мин | до 5 в зависимости от шага подачи |
| Максимальный вес рулона, кг | 3000 |
| Потребляемая мощность, кВт | не более 10 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 2 |

Габаритные размеры

| Длина, мм | 16000 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 3000 |
| Высота, мм | 2800 |

Состав линии

- Разматыватель рулона

Предназначен для удержания, разматывания и подачи рулонного материала в листоправильную машину.

Максимальная ширина рулона, мм                                                  -500

Внутренний диаметр рулонов, мм                                                   -460-510

Максимальный наружный диаметр рулонов, мм                           -1200

Максимальный вес рулона, кг                                                           -3000

Механизм разжима                                                                             ручной

Масса, кг                                                                                              -480

- Машина листоправильная

Предназначена для правки металлической ленты. Модель машины (количество правильных валков и их диаметр) определяется толщиной обрабатываемого материала и маркой металла.

Максимальная ширина рулона, мм                                                  -500

Максимальная толщина ленты, мм                                                  -3,0

Скорость правки, м/мин                                                                    -4,0

Мощность, кВт                                                                                   -11

Масса, кг                                                                                              -1100

- Механизм контроля петли

Предназначен для согласования скоростей шаговой подачи и листоправильной машины.

- Пресс кривошипный

Предназначен для обеспечения ударного действия номинального усилия для перфорирующего штампа. Модель пресса выбирается в зависимости от толщины металла и карты пробивки отверстий.

- Штамп перфорирующий

Предназначен для перфорации ленты (пробивки отверстий заданного контура с определенным шагом) без остановки линии и является оснащением под индивидуальную карту перфорации.

- Устройство шаговой подачи

Предназначено для обеспечения подачи ленты на заданный шаг без остановки линии.

Максимальная ширина ленты, мм                              -500

Шаг подачи, мм                                                            -в зависимости от шага перфорации

Давление в пневмосистеме, МПа                                -0,4….0,6

Масса устройства, кг                                                    -400

- Рулонница приемная

Предназначена для удержания и наматывания перфорированной ленты.

Максимальный наружный диаметр рулона, мм                            -1200

Максимальная ширина рулона, мм                                                 -500

Внутренний диаметр рулонов, мм                                                   -420…430

Максимальный вес рулона, кг                                                          -3000

Масса рулонницы, кг                                                                         -1500

Мощность, кВт                                                                                   -5,5

- Электронная система управления

Синхронизацию линейных скоростей перемещения ленты на агрегатах линии производят частотные преобразователи совместно с электронным блоком управления. Автоматика на базе «SIMENS» и «HITACHI».

Сроки поставки

Срок изготовления линии от 5 месяцев.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание

ОАО «Ульяновский НИАТ» осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования в соответствии с договором.

Дополнительные услуги

- Разработка технологических процессов

- Обучение персонала заказчика работе на оборудовании

- Организация доставки оборудования до места монтажа

- Пуско-наладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию у заказчика

- Консультационные услуги в области проектирования и запуска в производство оборудования