АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ПРОДОЛЬНОЙ РЕЗКИ

(от 1,0 мм до 4,0 мм)

Линия предназначена для порезки металлических рулонов из различных видов стали, в том числе оцинкованные стали, на ленты заданной ширины с последующей намоткой в штрипсы.

Схема линии

Используемый материал

-оцинкованная или обычная углеродистая сталь

Основные технические характеристики

| Толщина металла, мм | 1,0 - 4,0 |
| --- | --- |
| Максимальная ширина заготовки, мм | 1500 |
| Наибольшее количество резов при толщине 4 мм | 8 |
| Скорость продольной резки, м/мин | до 25 |
| Грузоподъемность рулонниц, кг | 15000 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 2 |

Габаритные размеры

| Длина, мм | 20000 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 7000 |
| Высота, мм | 2500 |

Состав линии

- Разматыватель рулона

Предназначен для удержания, разматывания и подачи рулонного материала в дисковые ножницы. Механизм разжима от пневмопривода.

Максимальный наружный диаметр рулона, мм                              -1500

Максимальная ширина рулона, мм                                                  -1250

Внутренний диаметр рулонов, мм                                                    -560-610

Максимальный вес рулона, кг                                                           -10000

Масса разматывателя, кг                                                                    -3270

Мощность, кВт                                                                                    -2,2

- Отгибатель края рулона

Предназначен для механической отгибки края рулона для заправки его в дисковые ножницы.

- Стол направляющий

Преднозначен для направления рулонного материала в дисковые ножницы.

- Ножницы дисковые

Предназначены для резки рулонного материала с  σср не более 490МПа на ленты. Количество и ширина лент зависит от потребностей заказчика и толщины исходного материала.

Максимальная ширина рулона, мм                                                  -1500

Максимальная толщина металла, мм                                               -4

Предельные отклонения по ширине ленты, мм                               ±0,1

Масса ножниц, кг                                                                               -3800

Мощность, кВт                                                                                   -15

- Рулонница под отходы

Максимальный вес отхода, кг                                                           -300

Механизм разжима                                                                             ручной

Масса, кг                                                                                              -200

- Петлеобразователь с направляющим столом

Петлеобразователь предназначен для компенсации разницы длин при намотки лент путем введения компенсационной петли. Направляющий стол предназначен для исходного протаскивания начала лент на приемную рулонницу.

- Устройство натяжное

Предназначено для обеспечения постоянного натяжения лент и обеспечения плотности намотки на приемную рулонницу.

Максимальная ширина ленты, мм                                                  -1500

Максимальная толщина ленты, мм                                                -4

Масса натяжителя, кг                                                                       -550

- Рулонница приемная

Предназначена для удержания, наматывания и съема лент на тележку.

Максимальный наружный диаметр рулона, мм                             -1300

Максимальная ширина рулона, мм                                                  -1500

Внутренний диаметр рулонов, мм                                                    -510-530

Максимальный вес рулона, кг                                                           -15000

Масса рулонницы, кг                                                                          -7300

Мощность, кВт                                                                                    -15

- Тележка-подъемник

Предназначена для перемещения и навески рулона на разматыватель, съема штрипса с рулонницы. Подъем и перемещение от электропривода.

Наружный диаметр рулона, мм                                                     1000-1300

Максимальная ширина рулона, мм                                               1500

Грузоподъемность, кг                                                                     15000

- Электронная система управления

Электронная система управления задает и отслеживает программу рубки рулонного металла на мерные длины с обеспечением заданной точности по длине. Автоматика на базе «SIMENS» и «HITACHI».

Сроки поставки

Срок изготовления линии от 5 месяцев.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание

ОАО «Ульяновский НИАТ» осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования в соответствии с договором.

Дополнительные услуги

- Разработка технологических процессов

- Обучение персонала заказчика работе на оборудовании

- Организация доставки оборудования до места монтажа

- Пуско-наладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию у заказчика

- Консультационные услуги в области проектирования и запуска в производство оборудования