АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА  ГНУТЫХ ПРОФИЛЕЙ

(от 2,5 мм до 5,0 мм)

Линия предназначена для производства гнутых металлических профилей из заготовки шириной до 700 мм и толщиной от 2,5 мм до 5,0 мм.

Оборудование изготовлено с использованием передовых технологий, быстропереналаживаемое, имеет малое энергопотребление,   постоянно совершенствуется. Состав линии может быть изменен с учетом пожеланий заказчика.

СХЕМА   ЛИНИИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  МАТЕРИАЛ

- малоуглеродистые и легированные стали, цветные металлы (алюминий) и их  различные  сплавы.  Кроме  того,  могут  быть  использованы плакированные или биметаллические    материалы (оцинкованные и др.).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Скорость профилирования, м/мин | 8…12 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт не более | не более 35 |
| Электропитание, В | 380 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 2 |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Длина, мм | 16650 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 3000 |
| Высота, мм | 1560 |

1.Разматыватель рулона

Предназначен для разматывания и подачи рулонного материала в профилирующий станок.

Максимальная ширина рулона, мм 			– 700

Внутренний диаметр рулонов, мм 				– 450…520

Максимальный наружный диаметр рулона, мм 		– 1200

Максимальный вес рулона, кг 				– 5000

Механизм разжима 						– ручной

Масса, кг 							– 690

2. Отгибатель с листоправильной машиной

Предназначен для механической отгибки края рулона с последующей правкой для получения плоской формы листа.

# 3. Устройство отрезное

Предназначено для подрезки заготовки перед сваркой.

Ширина отрезаемой заготовки, мм      	– 20…700

Толщина отрезаемой заготовки, мм   		– 2-5

4. Пост сварочный

Предназначен для сварки кроев заготовки с целью обеспечения непрерывного процесса формообразования гнутого профиля.

5. Станок гибочно-прокатный

Предназначен для производства гнутого профиля гибкой-прокаткой из стальной ленты. На станине станка наряду с основными профилирующими узлами установлены правильное устройство и устройство для протирки и смазки ленты. Переход с проката одного вида профиля на другой осуществляется путем замены формующих роликов. Время переналадки – 1-2 часа.

Максимальная толщина обрабатываемого материала, мм                   -5,0

Максимальная ширина заготовки, мм                                                   -700

Максимальная глубина профилирования, мм                                      -90

Масса станка, кг                                                                                      -14500

6. Станок отрезной

Предназначено для отрезки профиля на мерные длины при непрерывной подаче профиля.

Максимальная ширина отрезаемого профиля, мм                                         -360

Усилие пневмоцилиндра, кН                                                                           -30,9

Рабочее давление в пневмосистеме, МПа                                                      -0,5-0,6

Масса устройства, кг                                                                                        -450

7. Стол приемный со сбрасывателем

Предназначен для приема готовых деталей и удаления их из рабочей зоны.

Максимальная длина принимаемого профиля, мм                                        -6000

Максимальная ширина принимаемо профиля, мм                                          -400

Масса стола, кг                                                                                                    -220

8. Электронная система управления

Предназначена для синхронизации работы всех единиц оборудования, входящих в линию.

Автоматика на базе «SIMENS». Частотные преобразователи приводов фирмы «HITACHI». Электронный блок управления встраивается в шкаф-пульт управления.

Дискретность установки длины, мм 			      – 1

Максимальная задаваемая длина профиля, мм 		      – 9999

Максимальное количество отсчитываемых деталей, шт      – 9999

Время непрерывной работы в сутки, ч 			      – не более 16

Электропитание, В 						     – 220(22

Средний срок службы, лет не менее 		      –5

##### СРОКИ ПОСТАВКИ

Срок изготовления линии от 5 месяцев.

#### ГАРАНТИЙНОЕ  И  ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОАО "Ульяновский НИАТ" осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования в соответствии с договором.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

- Разработка технологических процессов на предлагаемое оборудование

- Обучение персонала заказчика работе на оборудовании

- Организация доставки оборудования до места монтажа

- Пуско-наладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию у заказчика

- Консультационные услуги в области проектирования и запуска в производство оборудования