АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ    ЛИНИЯ   ИЗГОТОВЛЕНИЯ

# ПРОФИЛЯ ОПАЛУБКИ ИЗ ТРУБЫ

Линия предназначена для производства опалубочного профиля из трубной заготовки.

Оборудование изготовлено с использованием передовых технологий, быстропереналаживаемое, имеет малое энергопотребление,  постоянно совершенствуется. Состав линии может быть изменен с учетом пожеланий заказчика.

СХЕМА   ЛИНИИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  МАТЕРИАЛ

- малоуглеродистые и легированные стали

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Скорость профилирования, м/мин | 6 …8 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт не более | не более 50 |
| Электропитание, В | 380 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 2 |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Длина, мм | 20000 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 3000 |
| Высота, мм | 1800 |

1. Рольганг

Максимальные размеры подаваемой заготовки, мм

длина   	– 6000;

масса, кг  	– 200;

2. Гибочно-прокатный станок

Предназначен для производства гнутого профиля редуцированием из трубной заготовки.  На станине помимо профилирующих установлены промежуточные клети.

Максимальная диаметр трубы, мм 			– 200

Количество профилирующих клетей, шт 			– 20

Масса, кг 		– 28200

3. Стол приемный

Предназначен для приема готовых деталей и удаления их из рабочей зоны.

Максимальная длина профиля, мм 			– 6000

Масса, кг 							– 400

##### СРОКИ ПОСТАВКИ

Срок изготовления линии от 5 месяцев.

#### ГАРАНТИЙНОЕ  И  ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОАО "Ульяновский НИАТ" осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования в соответствии с договором.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

- Разработка технологических процессов на предлагаемое оборудование

- Обучение персонала заказчика работе на оборудовании

- Организация доставки оборудования до места монтажа

- Пуско-наладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию у заказчика

- Консультационные услуги в области проектирования и запуска в производство оборудования