АВТОМАТИЗИРОВАННАЯ  ЛИНИЯ  ПО  ПРОИЗВОДСТВУ САЙДИНГА

Линия предназначена для производства профиля сайдинг, используемого для облицовки и утепления зданий и сооружений.

Оборудование изготовлено с использованием передовых технологий, быстропереналаживаемое, имеет малое энергопотребление,  постоянно совершенствуется. Состав линии может быть изменен с учетом пожеланий заказчика.

СХЕМА   ЛИНИИ

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ  МАТЕРИАЛ

-оцинкованная или обычная углеродистая сталь;

-прокат рулонный тонколистовой с декоративно-защитным лакокрасочным покрытием.

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Скорость профилирования, м/мин | 12…20 |
| --- | --- |
| Потребляемая мощность, кВт | не более 12 |
| Электропитание, В | 380 |
| Количество обслуживающего персонала, чел | 1 |

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

| Длина, мм | 12350 |
| --- | --- |
| Ширина, мм | 1750 |
| Высота max, мм | 2300 |

1. Разматыватель рулона

Предназначен для разматывания и подачи рулонного материала в перфорирующее устройство.

Максимальная ширина рулона, мм 			– 500

Внутренний диаметр рулонов, мм 				– 460…620

Максимальный наружный диаметр рулона, мм 		– 1500

Максимальный вес рулона, кг 				– 3000

Механизм разжима 						– ручной

Масса, кг 							– 480

# 2. Устройство перфорирующее

Максимальная ширина ленты, мм 	– 500

Минимальная ширина ленты, мм 	– 15

Максимальный ход пуансона, мм  	– 23

Усилие пневмоцилиндpа, кН   	– 30,6

Рабочее давление в пневмосистеме, МПа  	– 0,63

# 3. Станок перфорирующий

Толщина обрабатываемого материала, мм   	– 0,5…0,6

Количество профилирующих клетей, шт      	– 12

Расстояние между профилирующими клетьми, мм       	– 300

Скорость профилирования, м/мин    	– 12…20

Диаметр рабочих валов, мм      	– 65

Длина рабочей части валов, мм    	– 500

Межосевое расстояние между роликами с оснасткой:

минимальное, мм 	– 130

максимальное, мм 	– 165

# 4. Устройство отрезное

# Наибольшая ширина отрезаемой детали, мм  	– 420

Наибольший ход пуансона, мм    	– 80

Усилие пневмоцилиндpа, кН    	– 30,9

Рабочее давление в пневмосистеме, МПа  	– 0,4-0,6

5.Стол приемный со сбрасывателем

Предназначен для приема готовых деталей и удаления их из рабочей зоны.

Максимальная длина принимаемого профиля, мм 	– 6000

Максимальная ширина принимаемого профиля, мм 	– 400

6.Электронная система управления

Предназначена для синхронизации работы всех единиц оборудования, входящих в линию.

Автоматика на базе «SIMENS». Частотные преобразователи приводов фирмы «HITACHI». Электронный блок управления встраивается в шкаф-пульт управления.

##### СРОКИ ПОСТАВКИ

Срок изготовления линии от 3 месяцев.

#### ГАРАНТИЙНОЕ  И  ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ

ОАО "Ульяновский НИАТ" осуществляет гарантийное и послегарантийное обслуживание поставляемого оборудования в соответствии с договором.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ

- Разработка технологических процессов на предлагаемое оборудование

- Обучение персонала заказчика работе на оборудовании

- Организация доставки оборудования до места монтажа

- Пуско-наладочные работы по вводу оборудования в эксплуатацию у заказчика

- Консультационные услуги в области проектирования и запуска в производство оборудования